## Slide 1: Řešení krmivové základny, výrobou fermentovaných krmiv, nebo formou čerstvé píce metodou hydroponie Jambor V., Synková H., Vosynková B. NutriVet, s.r.o., Pohořelice www.nutrivet.cz
24. Mezinárodní konference chovatelů ovcí a koz
5. – 6. 11. 2021
Kongresový hotel LUNA, Kouty

## Slide 2: Výroba konzervovaných krmiv
Pro zimní období, kdy se nemohou zvířata pást se vyrábí seno, siláže, případně zavadlé siláže
Pro každou rostlinu, je nutné zvolit optimální dobu sklizně
Sklizňové okno pícniny ovlivňuje výměra sklízené hmoty
Bílkovinné pícniny z důvodů špatné silážovatelnosti se musí zavadat na vyšší sušinu. (zvýšení osmotického tlaku)
Glycidové pícniny se sklízí na přímo – dobrá silážovatelnost

## Slide 3: Výroba konzervovaných – fermentovaných krmiv
Cílem výroby fermentovaných krmiv je:
A) optimální posečení porostu bez hlíny
B) pomocí mechanického narušení urychlit zavadání
C) při manipulaci zamezit kontaminaci hlínou (klostridie)
D) sběrací stroje by měly sklízet beze ztrát a pořezat píci dle sušiny
E) silážní žlaby, balíky, vaky

## Slide 4: Technologie sklizně
Žací stroje: žací mačkače , žací stroj s kondicionérem
Obraceče , shrnovače: rotační , pásové
Sklízecí stroje: řezačky, lisy
Manipulační technika – nakládání balíků, vozy na svoz řezanky
Skladovací prostor: silážní žlaby, plastové vaky, obalované balíky
Stroje na vybírání siláže ze žlabů: krmné vozy s frézou, vykousáváče
Stroje na rozdružování balíků

## Slide 18: Fermentační proces konzervovaných krmiv

## Slide 19: http://www.nutrivet.cz/konz/silazovani.pdf

## Slide 21: Koeficient silážovatelnosti
% WSC
Q = ---------------------------- x 100
% N-látek a % cukrů
Silážovatelnost Q
---------------------------------------------------------
Velmi těžce do 20 %
Těžce 20 – 35 %
Středně 35 - 50 %
Lehce nad 50 %

## Slide 24: Homofermentativní bakterie
Eg. L. plantarum, Pediococcus sp, Lactococcus sp
  1 Glukóza
  nebo Fruktoza
2 Kyselina mléčná
% Ztráty sušiny = 0
% Ztráty energie = 0.7
McDonald et al.1991 Biochemistry of Silage
Fermentation Pathway 1

## Slide 25: Heterofermentativní bakterie
1 k.mléčná + 1 k.octová
Primární Fermentace 1
  1 Glukóza
Rooke and Hatfield 2003 Silage Science and Technology
Eg. L. buchneri, L. kefira, L. hilgardii, L.brevis
+ H2O + CO2
% Ztráty sušiny = 17%
% Ztráty energie = 20.4
Fermentation Pathway 2

## Slide 26: Heterofermentativní bakterie
Eg. L. buchneri, L. kefira, L. hilgardii, L.brevis
Primární Fermentace 2
1 k. mléčná + 2 Mannitol + 1 k. octová + H2O + CO2
  3 Fruktóza
% Ztráty sušiny = 4.8%
% Ztráty energie = 1.0%
McDonald et al.1991 Biochemistry of Silage
Fermentation Pathway 3

## Slide 27: Heterofermentativní bakterie
1 k. mléčná + 1 Etanol
Primární Fermentace 3
  1 Glukóza
Eg. L. buchneri, L. kefira, L. hilgardii, L.brevis
+ H2O + CO2
% Ztráty sušiny = 24%
% Ztráty energie = 1.7%
McDonald et al.1991 Biochemistry of Silage
Fermentation Pathway 4

## Slide 28
2 k. mléčná
k. octová + 1,2-propandiol
+ CO2
Heterofermentativní bakterie
Sekundární Fermentace L. buchneri
Oude Elferink et al. 2001
% Ztráty sušiny = 24.4%
% Ztráty energie = 2.54%
Calculated from fermentation stoichiometry
Fermentation Pathway 5

## Slide 29: Ztráty sušiny jsou důležité
Například když se u siláže snížila stravitelnost o 4.25 % , ekvivalentem je 0.68 MJ ME/kg sušiny.
Když víme, že z 5.3 MJ ME vyrobíme 1 litr mléka a dojnice konzumuje 10 kg sušiny siláže tak rozdíl činí 1.28 litrů mléka!

## Slide 34: www.SILAGESafe .com

## Slide 35: Silage safe

## Slide 37: http://www.nutrivet.cz/download/13.pdf aplikace
Místo aplikace konzervačních přípravků

## Slide 39: Výroba čerstvé píce formou hydroponie
Zkrmování naklíčených zrnin (pšenice, ječmen, hrách, kukuřice)
Nakličování se provádí v uzavřeném prostoru při teplotě 18 C
Zkrmuje se nejen zelená hmota, ale také vzniklé kořeny
You tube - forage hydroponie

## Slide 50: Obsah organických živin u dvou vzorků hydroponie , kukuřičné siláže a vojtěškové senáže.
 | Lab. 210277 | Hrusice 210255 | Kukuřičná siláž | Vojtěšková senáž
Sušina v % | 14,6 | 12,1 | 34,8 | 31,6
N-látky % v suš. | 16,3 | 20,2 | 7,4 | 19,0
Vláknina % v suš. | 9,7 | 12,7 | 21,8 | 24,6
ADF % v suš. | 11,7 | 15,8 | 22,5 | 28,6
NDF % v suš. | 25,8 | 33,3 | 37,9 | 35,3
Škrob % v suš. | 27,3 | 26,4 | 31,2 | 0
Popel % v suš. | 2,7 | 9,4 | 3,9 | 15,9
OH v % | 97,3 | 90,6 | 96,1 | 84,0
SOH v % | 91,0 | 76,5 | 70,47 | 63,4
SNDF v % | 75,6 | 50,7 | 48,5 | 51,0

## Slide 51: Děkuji za pozornost